Методические рекомендации для подготовки к практическому туру по компетенции «Картография и геодезия» в рамках XX краевой компетентностной  естественнонаучной олимпиады школьников

Какие инструменты и материалы вам понадобятся: планшет, компас, мерная лента, визирная линейка, чертежные принадлежности (циркуль-измеритель, линейка, простой карандаш, ластик, транспортир, чертежная бумага), калькулятор, калька, миллиметровая бумага, топографические карты, курвиметр. Палетка 10 х 10 см, с квадратами со стороной 10 мм (выполненная на кальке).

Масштаб карты

Масштаб карты показывает, во сколько раз длина линии на карте меньше соответствующей ей длины на местности. Он выражается в виде отношения двух чисел. Например, масштаб 1:50 000 означает, что все линии местности изображены на карте с уменьшением в 50000 раз, т. е. 1 см на карте соответствует 50000 см (или 500 м) на местности.

Масштаб указывается под нижней стороной рамки карты в цифровом выражении (численный масштаб) и в виде прямой линии (линейный масштаб), на отрезках которой подписаны соответствующие им расстояния на местности (рис. 1). Здесь же указывается и величина масштаба - расстояние в метрах (или километрах) на местности, соответствующее одному сантиметру на карте.

Полезно запомнить правило: если в правой части отношения зачеркнуть два последних нуля, то оставшееся число покажет, сколько метров на местности соответствует 1 см на карте, т. е. величину масштаба.
При сравнении нескольких масштабов более крупным будет тот, у которого число в правой части отношения меньше. Допустим, что на один и тот же участок местности имеются карты масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000. Из них масштаб 1:25000 будет самым крупным, а масштаб 1:100 000 - самым мелким.

Чем крупнее масштаб карты, тем подробнее на ней изображена местность. С уменьшением масштаба карты уменьшается и количество наносимых на нее деталей местности.

Подробность изображения местности на топографических картах зависит от ее характера: чем меньше деталей содержит местность, тем полнее они отображаются на

картах более мелких масштабов.

В нашей стране и многих других странах в качестве основных масштабов топографических карт приняты: 1:10000, 1:25000, 1: 50000, 1: 100000, 1: 200000, 1: 500000 и 1:1000000.

Используемые в войсках карты подразделяются на крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные (рис. 2).

Измерение по карте прямых и извилистых линий

Чтобы определить по карте расстояние между точками местности (предметами, объектами), пользуясь численным масштабом, надо измерить на карте расстояние между этими точками в сантиметрах и умножить полученное число на величину масштаба.

Пример, на карте масштаба 1:25000 измеряем линейкой расстояние между мостом и ветряной мельницей (рис. 3); оно равно 7,3 см, умножаем 250 м на 7,3 и получаем искомое расстояние; оно равно 1825 метров (250х7,3=1825).

Небольшое расстояние между двумя точками по прямой линии проще определить, пользуясь линейным масштабом (рис. 4). Для этого достаточно циркуль-измеритель, раствор которого равен расстоянию между заданными точками на карте, приложить к линейному масштабу и снять отсчет в метрах или километрах. На рисунке измеренное расстояние равно 1070 м.

Большие расстояния между точками по прямым линиям измеряют обычно с помощью длинной линейки или циркуля-измерителя.
В первом случае для определения расстояния по карте с помощью линейки пользуются численным масштабом.

Во втором случае раствор «шаг» циркуля-измерителя устанавливают так, чтобы он соответствовал целому числу километров, и на измеряемом по карте отрезке откладывают целое число «шагов». Расстояние, не укладывающееся в целое число «шагов» циркуля-измерителя, определяют с помощью линейного масштаба и прибавляют к полученному числу километров.

Таким же способом измеряют расстояния по извилистым линиям. В этом случае «шаг» циркуля-измерителя следует брать 0,5 или 1 см в зависимости от длины и степени извилистости измеряемой линии (рис. 5).

Точность определения расстояний по карте. Вычисление поправок

Точность определения расстояний по карте зависит от масштаба карты, характера измеряемых линий (прямые, извилистые), выбранного способа измерения, рельефа местности и других факторов.
Наиболее точно определить расстояние по карте можно по прямой линии.
При измерении расстояний с помощью циркуля-измерителя или линейкой с миллиметровыми делениями средняя величина ошибки измерения на равнинных участках местности обычно не превышает 0,7-1 мм в масштабе карты, что составляет для карты масштаба 1:25000 – 17,5-25 м, масштаба 1:50000 – 35-50 м, масштаба 1:100000 – 70-100 м.

В горных районах при большой крутизне скатов ошибки будут больше. Это объясняется тем, что при съемке местности на карту наносят не длину линий на поверхности Земли, а длину проекций этих линий на плоскость.
Например, при крутизне ската 20° (рис. 6) и расстоянии на местности 2120 м его проекция на плоскость (расстояние на карте) составляет 2000 м, т. е. на 120 м меньше.

Подсчитано, что при угле наклона (крутизне ската) 20° полученный результат измерения расстояния по карте следует увеличивать на 6% (на 100 м прибавлять 6 м), при угле наклона 30° - на 15%, а при угле 40° - на 23%.

При определении длины маршрута по карте следует учитывать, что расстояния по дорогам, измеренные на карте с помощью циркуля или курвиметра, в большинстве случаев получаются короче действительных расстояний.

Это объясняется не только наличием спусков и подъемов на дорогах, но и

некоторым обобщением извилин дорог на

картах.

Поэтому получаемый по карте результат измерения длины маршрута следует с учетом характера местности и масштаба карты умножить на коэффициент, указанный в таблице:

Простейшие способы измерения площадей по карте

Приближенную оценку размеров площадей производят на глаз по квадратам километровой сетки, имеющейся на карте. Каждому квадрату сетки карт масштабов 1:10000 - 1:50000 на местности соответствует 1 км2, квадрату сетки карт масштаба 1:100000 - 4 км2, квадрату сетки карт масштаба 1:200000 - 16 км2.

Более точно площади измеряют палеткой, представляющей собой лист прозрачного пластика с нанесенной на него сеткой квадратов со стороной 10 мм (в зависимости от масштаба карты и необходимой точности измерений).
Наложив такую палетку на измеряемый объект на карте, подсчитывают по ней сначала число квадратов, полностью укладывающихся внутри контура объекта, а затем число квадратов пересекаемых контуром объекта. Каждый из неполных квадратов принимаем за половину квадрата. В результате перемножения площади одного квадрата на сумму квадратов получают площадь объекта.

По квадратам масштабов 1:25000 и 1:50000 площади небольших участков удобно измерять офицерской линейкой, имеющей специальные вырезы прямоугольной формы. Площади этих прямоугольников (в гектарах) указаны на линейке для каждого масштаба гарты.

Построение профиля местности с помощью топографической карты

Профиль местности – уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности. Линия, по которой строится профиль, называется линией профиля.

С математической точки зрения профилем является графическое построение вида k = f(x), где k – значения профилируемого показателя (высоты), а x – расстояния вдоль заданного на карте или плане направления (линии профиля).

Создание профиля подразумевает наличие двух масштабов: горизонтального, равного масштабу карты или плана и вертикального, выбираемого индивидуально.

В данном случае, для наглядности изображения рельефа вертикальный масштаб принимают в 20 раз крупнее горизонтального масштаба, а горизонтальный масштаб увеличивают в 2 раза относительно масштаба карты.

Для построения профиля на карте или плане проводят прямую линию, соединяющую две точки – начальную и конечную точки профиля и выделяют промежуточные характерные точки, к которым относятся:

- места пересечения горизонталей линией профиля;

- места пересечения объектов гидрографии линией профиля;

- характерные точки рельефа на линии профиля.

Значения высот характерных точек определяют методом интерполирования.

Последовательно измеряют все расстояния между характерными точками (рис. 7), устанавливая соответствующую нумерацию.

На листе миллиметровой бумаги проводят две взаимно перпендикулярные линии – оси координат будущего профиля. На горизонтальной оси (для расстояний – R) и вертикальной оси (для абсолютных высот – H) разбивают шкалы в выбранных масштабах.

Через 2 см вверх от горизонтальной оси координат – основания профиля, проводят ещё две линии (рис. 8), между которыми будут горизонтально вписаны измеренные расстояния между точками (в целых метрах) и вертикально вписаны превышения между характерными точками со знаком + или – (в метрах до одного знака после запятой).

Вторая параллельная основанию профиля линия считается условным горизонтом (УГ), отметку высоты которого выбирают произвольно, но так, чтобы самая нижняя точка профиля была бы при построении профиля выше его на 2 – 4 см. Например, если минимальная высота, обнаруженная на линии профиля – 193,4 метра, то для линии условного горизонта можно принять отметку высоты 150 метров.

Измеренные на топографической карте расстояния последовательно откладывают на основании профиля с учетом выбранного горизонтального масштаба.

Из всех полученных точек восстанавливают перпендикуляры. На них в выбранном вертикальном масштабе откладывают значения отметок высот, уменьшенные на высоту УГ. Полученные точки соединяют между собой отрезками (рис. 9).

В случае пересечения линией профиля водных объектов (рек, озёр, прудов) их названия подписываются вертикально непосредственно на профиле.

При оформлении профиля также в обязательном порядке указывают:

–Название (Профиль местности по карте …)

–Горизонтальный масштаб

–Вертикальный масштаб

–Значения по осям координат

–Максимальная и минимальная отметки высот на линии профиля

Определение отметок высот заданных точек и превышений между ними (на топографической карте)

Определение абсолютных высот точек по топографической карте – распространенная задача в топографии, которая выполняется с учетом высоты сечения рельефа, направления ската, подписей отметок утолщенных горизонталей и характерных точек рельефа.

Например, необходимо определить высоты точек по топографической карте масштаба 1 : 2 5000 (смотри рисунок 10). Высота сечения рельефа – 5 м. Точка 1 располагается на горизонтали, определение ее высоты сводится к определению высоты этой горизонтали с помощью ближайшей, высота которой подписана. Это утолщенная горизонталь с отметкой 125 м. Точка 1 расположена выше, на второй по счету горизонтали от нее, т.е. ее высота будет равна 135 м.

Чтобы определить высоту точки 2, необходимо сначала установить отметки горизонталей, между которыми она расположена. Горизонталей с отметкой меньшей высоты называется младшей, большей – старшей. В нашем случае это горизонтали с отметками соответственной 120 и 125 м. Измеряем величину заложения горизонталей m. Превышение точки 2 над младшей горизонталью можно определить, опираясь на подобные треугольники ABC и AB’C’ (смотри рисунок), по следующей формуле hх = (x / m) * hc, где x – расстояние в плане от младшей горизонтали до точки, m – заложение горизонталей, hc – высота сечения рельефа. Тогда абсолютная высота точки 2 определяется суммой абсолютной высоты горизонтали и превышения над ней искомой точки. В нашем случае H2 = 120 + hх (м). Этот процесс называется интерполяцией высот.

Интерполяция возможна, только если точка располагается между двумя горизонталями с разными отметками высот. Внутри замкнутых горизонталей или между горизонталями с одинаковыми отметками (точка 3 на рисунке) определение высоты возможно лишь приближенно. Алгоритм аналогичен. Устанавливаем высоту ближайшей горизонтали, определяем направление падения ската, отметку точки увеличиваем или уменьшаем на половину высоты сечения рельефа.

Выделение по топографической карте бассейна водотока

Выделение по топографической карте бассейна водотока или проведение границ водосборной площади является одной из задач гидрологических исследований. Бассейн реки (озера) – это часть земной поверхности, откуда происходит сток вод (без учета подземного водосбора). Границами бассейна служат водораздельные линии, выявляемые по горизонталям с большой точностью. Водораздельные линии разграничивают склоны противоположных направлений, они проходят вдоль вытянутых изгибов горизонталей, пересекая горизонтали в точках их перегиба. Струи воды (дождь, талые воды) стекают по линиям наибольшей крутизны, т.е. по линиям падения ската, нормальным к горизонталям.

Описание местности по топографической карте

Описание местности составляется после предварительного изучения топографической карты с указанием количественных и качественных характеристик географических объектов. Основной принцип описания - от общего к частному. Описание строится по следующей схеме:

Данные о топографической карте (номенклатура, масштаб, год издания);

Географическое положение и описание границы участка местности (указать географические и прямоугольные координаты);

Характеристика рельефа: тип рельефа (равнинный, холмистый, равнинно-эрозионный и т. п.), максимальные и минимальные абсолютные отметки высот, относительные высоты, превышение вершин над подошвой. Формы рельефа и занимаемые ими площадь и протяженность, главные водоразделы, форма и крутизна склонов, наличие оврагов, обрывов, промоин с указанием их протяженности и глубины. Антропогенные формы рельефа - карьеры, насыпи, выемки, курганы и т.п.;

Гидрографическая сеть. Реки: название, ширина, глубина, направление и скорость течения, грунт дна. Отметки урезов воды. Наличие бродов и переправ с определением их характеристик. Характеристика поймы (наличие старых русел, пойменных озер). Болота: занимаемая площадь, глубина, проходимость, растительность. Наличие осушительных канав. Озера: конфигурация и размеры, характер склонов озерных котловин. Гидротехнические сооружения: количественные характеристики мостов, паромов, наличие родников и колодцев.

Растительный покров. Леса: площадь, процент лесистости и характер размещения. Характеристика лесных массивов (видовой состав, высота, толщина, среднее расстояние между отдельными деревьями). Наличие просек, вырубок, участков горелого леса. Фруктовые сады, кустарниковая растительность, луга.

Населенные пункты: название, тип поселения, численность населения, административное значение, характер планировки и застройки (огнестойкая или неогнестойкая), размещение (приуроченность к рекам, озерам, водораздельным пространствам, дорожной сети), объекты промышленности.

Пути сообщения. Железные дороги: количество путей, название станций, вокзалов. Шоссейные дороги: название или номер и их характеристика (ширина дороги и проезжей части, материал покрытия). Сооружения на дорогах - мосты, тоннели, трубы под дорогами, их характеристики.

Глазомерная съемка

Глазомерная съёмка местности – наиболее простой вид съёмки местности. Все измерения выполняются с помощью простейших приспособлений, заменяющих топографические инструменты. Данный вид съёмки используется в тех случаях, когда необходимо в короткий срок получить хотя и схематичный, но наглядный и достаточно подробный план участка местности. В целях картографирования тер-риторий данный способ в настоящее время не применяется.

Рекомендуем для подготовки к осуществлению глазомерной съемки использовать методические рекомендации Горошенко Н.В., Литвиновой О.С. «Практические работы на местности и образовательные квест-маршруты по изучению природы родного края». Новосибирск. - 2017.

# Text boxes

Рисунок 1

Рисунок 2. Масштабы карт

Рисунок 3

Рисунок 5

Рисунок 4

Рисунок 6

Рисунок 7

УГ

940

2 см

2 см

Основание профиля

R

+8,6

Рисунок 8

Рисунок 9

+8,6

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12